ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора мотор-редуктора

Опросный лист содержит перечень исходных данных, необходимых для правильного выбора конкретной модели мотор-редуктора. Пожалуйста направьте нам заполненный опросный лист по факсу (861) 237-53-19 или в электронном виде по адресу info@yug-privod.ru.

| Выбор типа мотор-редуктора |
| --- |
| Отметка | Тип мотор-редуктора | Условное обозначение | Справочная информация |
|  | Червячный одноступенчатый | МРЧ-… | Диапазон частот вращения тихоходного вала от 215 до 7 об/мин. Тихоходный вал расположен в скрещенном под углом 90о положении относительно оси двигателя. |
|  | Червячный двухступенчатый | 2МРЧ-… | Диапазон частот вращения тихоходного вала от 9 до 0,5 об/мин. Тихоходный вал расположен параллельно или в скрещенном под углом 90о положении относительно оси двигателя. |
|  | Цилиндрический двухступенчатый | 2МРЦ-… | Диапазон частот вращения тихоходного вала от 450 до 40 об/мин. Тихоходный вал расположен параллельно оси двигателя, оси тихоходного вала и двигателя не совпадают. |
|  | Цилиндрический трехступенчатый | 3МРЦ-… | Диапазон частот вращения тихоходного вала от 100 до 4 об/мин. Тихоходный вал расположен параллельно оси двигателя, оси тихоходного вала и двигателя не совпадают. |

Примечание. Указаны максимальные диапазоны частот вращения. Диапазон частот вращения конкретной модели  может отличаться от приведенных выше.

| 2. Требования к частоте вращения тихоходного вала |
| --- |
| Постоянная | Номинальная частота вращения тихоходного вала, об/мин | Допускаемое отклонение, ±% |
| Переменная | Номинальный диапазон частот вращения тихоходного вала, об/мин | Допускаемое отклонение, ±% |

Примечание. Отношение максимальной частоты вращения тихоходного вала к минимальной, при котором допустимый крутящий момент на тихоходном валу остается постоянным, для изготавливаемых заводом регулируемых мотор-редукторов равно 3.

3. Требования к нагрузочной способности

| Крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- |

Примечание. Допускается заполнение только одной ячейки таблицы.

| Радиальная консольная нагрузка, прикладываемая к тихоходному валу, Н |
| --- |
| Отметка | Справочная информация |
|  | Имеется | Имеется, если на тихоходный вал устанавливается зубчатая шестерня, звездочка цепной передачи, шкив клиноременной или плоскоременной передачи, барабан грузоподъемного механизма, кулачок, кривошип и т. п. |
|  | Отсутствует | Отсутствует или заведомо меньше допускаемой если валы соединяются с помощью муфт, или мотор-редуктор имеет полый вал для насадного исполнения и крепится к корпусу исполнительного механизма с помощью опорного фланца |

| Сведения об устанавливаемой на тихоходный вал детали |
| --- |
| Вид детали | Диаметр делительной окружности, мм | Расстояние от средней плоскости до упорного буртика (основания конуса) конца тихоходного вала, мм |
| Шестерня цилиндрической зубчатой передачи |  |  |
| Звездочка цепной передачи |  |  |
| Шкив клиноременной передачи |  |  |
| Шкив плоскоременной передачи |  |  |
| Шкив зубчатого ремня |  |  |
| Барабан лебедки |  |  |
| Другое | Краткое описание детали и основные размеры |

Примечание. Таблица заполняется только при наличии радиальной консольной нагрузки, прикладываемой к тихоходному валу.

4. Режим работы

| Ежедневное время работы | 8 час. в сутки | 16 час. в сутки | 24 час. в сутки | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество включений в час |  |

Примечание. Максимально допустимое количество включений в час – 240.

| Режим работы |
| --- |
|  | Непрерывный |
|  | Повторно-кратковременный | Время непрерывной работы, мин |  |
|  |  | Общее время цикла, мин |  |

5. Динамические перегрузки

| Отметка | Ориентировочная оценка величины динамической перегрузки | Оборудование, в составе которого планируется эксплуатировать мотор-редуктор |
| --- | --- | --- |
|  | Незначительная | Смесители жидкостей, равномерно загружаемые конвейеры, фильтрующие устройства |
|  | Умеренная | Бетоносмесители, винтовые подъемники, неравномерно загружаемые конвейеры, поворотные и подъемные механизмы |
|  | Значительная | Гибочные машины, роторные ножи, механизмы с возвртано-поступательным движением, вибрационные механизмы |

| Момент инерции приводимого во вращения исполнительного механизма, приведенный к тихоходному валу мотор-редуктора, кг·м2 |  |
| --- | --- |

Примечание. Расчет момента инерции исполнительного механизма желателен и позволит нам более полно оценить влияние динамических перегрузок, возникающих при включении и выключении двигателя на работу мотор-редуктора.

6. Требования к климатическому исполнению

| Отметка | Условное обозначение по ГОСТ 15150 | Справочная информация |
| --- | --- | --- |
|  | У3 | Умеренный климат, эксплуатация в закрытых помещениях без искусственно регулируемых климатических условий. Температура воздуха при эксплуатации от минус 40°С до 40°С. |
|  | У2 | Умеренный климат, эксплуатация под навесом. Температура воздуха при эксплуатации от минус 40°С до 40°С. |
|  | ТС2 | Сухой тропический климат, эксплуатация под навесом. Температура воздуха при эксплуатации от минус 10°С до 50°С. |

Примечание. Изготовление конкретных мотор-редукторов климатических исполнений УХЛ1, УХЛ2 (умеренный и холодный климат) и климатических исполнений У1 (умеренный климат, эксплуатация на открытом воздухе) возможно, но требует предварительного согласования.

7. Дополнительные требования

|  | Наличие встроенного в двигатель электромагнитного тормоза | С питанием тормоза от однофазной сети переменного тока напряжением 220В |
| --- | --- | --- |
|  |  | С питанием тормоза от сети постоянного тока напряжением 24В |
|  | Установка взрывозащищенного двигателя | Требования к маркировке взрывозащиты |  |
|  | Дополнительные требования по степени защиты двигателя | Требования к степени защиты |  |
|  | Установка однофазного двигателя |

Примечание. При отсутствии дополнительных требований в мотор-редукторы устанавливаются двигатели со степенью защиты IP54 ГОСТ 17494.

8. Сведения о Заказчике

| Наименование предприятия |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Номер телефона, факса |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо (Ф. И. О., должность) |  |

# Text boxes

Лист 1 Листов 3

Лист 2 Листов 3

Лист 3 Листов 3